#define en0 4 //dpn ka
#define en1 5//dpn ki
#define en2 3 //blk ka
#define en3 2//blk ka

#define in1 40 //dpnki
#define in2 41

#define in3 42 //dpnka
#define in4 43

#define in5 30 //blkki
#define in6 31

#define in7 32 //blkka
#define in8 33

#define line1 A0
#define line2 A1
#define balldtc A2
#define graber A3

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
double Sp=10,pw=255;
double np=10,ni=2,nd=0,Pv,l_pv,Ts,error=0,l_error=0,l_output,output; //nilai variable pada PID
double ys,l;
double ki,ka;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

int ballgrb=51;
int ballsht=50;

int valballdtc;
int valline1;
int valline2;
int valgrab;

int rimut = 0;

int t = 0;

char a,b,c;
String inp="",inp1="",inp2="",inp3="",inp5="";
int p,p1,p2,p3,p5;
int m,m1,m2,m3,m5;

int usbread;
char bluetut;

void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial1.begin(9600);
  pinMode(line1,INPUT);
  pinMode(line2,INPUT);
  pinMode(balldtc,INPUT);
  pinMode(graber,INPUT);

  pinMode(ballgrb,OUTPUT);
  pinMode(ballsht,OUTPUT);
  //pwm
  pinMode(en0, OUTPUT);
  pinMode(en1, OUTPUT);
  pinMode(en2, OUTPUT);
  pinMode(en3, OUTPUT);
  //logic
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  pinMode(in5, OUTPUT);
  pinMode(in6, OUTPUT);
  pinMode(in7, OUTPUT);
  pinMode(in8, OUTPUT);

}

void loop() {
ys=((millis()-l)/1000);
l=millis();
//jalan();
bluetooth();
getimg();
grabball();
monitoring();

if (rimut==1){remote();}else{setop();};

}

void monitoring(){
Serial.print(m/20);
Serial.print(" ");
Serial.print(m1/20);
Serial.print(" ");
Serial.print(m2/20);
Serial.print(" ");
Serial.print(m3/20);
Serial.print(" ");
Serial.print(m5);
Serial.print(" ");
Serial.print(valballdtc);
Serial.print(" ");
Serial.print(rimut);
Serial.println(" ");
}

void bluetooth(){
  if (Serial1.available()>0){
    char bluetut= Serial1.read();
    if (bluetut == 'F'){
      rimut=rimut+1;
    }
    else if (bluetut == 'B'){
      rimut=0;
      if (rimut>1){
        rimut=0;
      };
    }
    else{
      rimut=rimut;
    }
  }
}

void remote(){
  valgrab=analogRead(graber);
  if (valgrab>1)
  {
    if (t==0)
    {
    motor(1,255,255,255,255);
    delay(5000);
    t=1;
    }
    else
    {
    test();
    }
  }else
    {
    t=0;
    motor(0,0,0,0,0);
    }
}

void getimg(){
   while(Serial.available())
  {
    a=Serial.read();

    if (a=='a')
    {p=inp.toInt(); inp="";}else
    {inp=inp+a;};

    if (a=='b')
    {p1=inp1.toInt(); inp1="";}else
    {inp1=inp1+a;};

    if (a=='c')
    {p2=inp2.toInt(); inp2="";}else
    {inp2=inp2+a;};

    if (a=='d')
    {p3=inp3.toInt(); inp3="";}else
    {inp3=inp3+a;};

    if (a=='f')
    {p5=inp5.toInt(); inp5="";}else
    {inp5=inp5+a;};
  //Serial.println(p);
  }
  //clockwise();
  m=p;
  m1=p1;
  m2=p2;
  m3=p3;
  m5=p5;
  //Serial.println(m);

}

void grabball(){
valballdtc = analogRead(balldtc);
  //Serial.println(valballdtc);
  if (valballdtc < 150 && valballdtc != 0 ){
    digitalWrite(ballgrb, HIGH);
    delay(2000);
    digitalWrite(ballsht, HIGH);
    delay(50);
    digitalWrite(ballsht, LOW);
    }
    else
  digitalWrite(ballgrb, LOW);
}

void motor(char po, char pwm1, char pwm2, char pwm3, char pwm4) //MOTOR
{
// if(p==0)//berhenti
// { digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,LOW); digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,LOW);digitalWrite(in5,LOW); digitalWrite(in6,LOW); digitalWrite(in7,LOW); digitalWrite(in8,LOW);};
  if(po==0)//berhenti
 { digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,LOW); digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,LOW);digitalWrite(in5,LOW); digitalWrite(in6,LOW); digitalWrite(in7,LOW); digitalWrite(in8,LOW);};
  if(po==1)//maju
    { digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,HIGH); digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,HIGH);digitalWrite(in5,HIGH); digitalWrite(in6,LOW); digitalWrite(in7,HIGH); digitalWrite(in8,LOW);};
// if(p==2)//mundur
// { digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,LOW); digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,LOW);digitalWrite(in5,LOW); digitalWrite(in6,LOW); digitalWrite(in7,LOW); digitalWrite(in8,LOW);};
  if(po==3)//kiri
   { digitalWrite(in1,HIGH); digitalWrite(in2,LOW); digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,HIGH);digitalWrite(in5,LOW); digitalWrite(in6,HIGH); digitalWrite(in7,HIGH); digitalWrite(in8,LOW);};
  if(po==4)//kanan
    { digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,HIGH); digitalWrite(in3,HIGH); digitalWrite(in4,LOW);digitalWrite(in5,HIGH); digitalWrite(in6,LOW); digitalWrite(in7,LOW); digitalWrite(in8,HIGH);};
//
    analogWrite(4,pwm1);
    analogWrite(5,pwm2);
    analogWrite(3,pwm3);
    analogWrite(2,pwm4);
}

void test()
{

    Pv=((m/20)+10);
    error=Sp-Pv;
    output=(np*error)+(ni*(error+l_error)*Ts)+((nd/ys)*(error-l_error));
    l_error=error;
    l_pv=Pv;
    ka=pw+output;
    ki=pw-output;

    if (ki >pw) {ki=pw;};
    if (ka >pw) {ka=pw;};
    //if (output < 1 ) {output=1;};
    motor(1,ki,ka,ki,ka);
    //Serial.print();
}

void kiper(){
double z=m/20;
if(z==1 || z==-1 || z>13 || z<-13) {motor(0,0,0,0,0);};
if(z>1 && z<13) {motor(3,pw,pw,pw,pw);};
if(z<-1 && z>-13) {motor(4,pw,pw,pw,pw);};
}

void setop(){
  { digitalWrite(in1,LOW); digitalWrite(in2,LOW); digitalWrite(in3,LOW); digitalWrite(in4,LOW);digitalWrite(in5,LOW); digitalWrite(in6,LOW); digitalWrite(in7,LOW); digitalWrite(in8,LOW);};
}